ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЮ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

Предмет - Профессионально-трудовое обучение: Швейное дело

Класс 8

| № п/п | Перечень основных требований к знаниям и умениям учащихся | Задания (контрольно-измерительные материалы), соответствующие уровню программного материала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уметь вышивать гладью, переводить рисунок на ткань. | Задание: Выберите единственно верный ответ. 1. Вышивка-это: а) отделка в швейном изделии б) карман в швейном изделии в) вид рукава в швейном изделии | Ответ: а |
|  |  | 2. Что такое гладь? а) Это вышивка, при выполнении которой узор заполняется перекрещивающимися между собой стежками. б) Это вышивка, при выполнении которой узор заполняется стежками, плотно прилегающими друг к другу. в) Это отутюженное швейное изделие. | Ответ: б |
|  |  | 3. Как называются гладьевые стежки, которые выпоняются прямо, но с наклоном в одну из сторон? а) прямые стежки б) неполные стежки в) косые стежки | Ответ: в |
| 2. | Уметь прокладывать копировальные стежки. | 4. Блузка-это один из видов: а) женской верхней одежды б) мужской в) детской | Ответ: а |
|  |  | 5. От чего зависит выбор ткани для блузки? а) от фасона блузки б) назначения блузки в) погоды | Ответ: б |
|  |  | 6. Каким способом можно перенести линии с одной детали выкройки на другую? а) перечертить карандашом б) копировальными стежками в) при помощи швейной машины | Ответ: б |
|  |  | 7. Выбери правильную последовательность пошива блузки без воротника с цельнокроеным рукавом. а) 1,4,2,6,3,5,7 1 – обработать срез горловины б) 3,7,1,2,4,6,5 2 – обработать нижний срез в рукавах в) 2,6,5,7,3,4,1 3 – обработать плечевые срезы 4 – обработать боковые срезы 5 – отутюжить готовое изделие 6 – обработать нижний срез 7 – выкроить и обработать обтачку | Ответ: б |
|  |  | 8. Напиши названия срезов на выкройке блузки. 1 - __________________________________ 2 - __________________________________ 3 - __________________________________ 4 - __________________________________ 5 - __________________________________ 6 - __________________________________ 7 - __________________________________ 8 - __________________________________ | Ответ: 1- линия середины, 2 - плечевой срез, 3 - линия горловины, 4 – срез проймы, 5 – вытачка, 6 – линия груди, 7 – боковой срез, 8 – нижний срез |
| 3. | Уметь распознавать шелковую ткань | 9. Натуральное шелковое волокно относится: а) к волокнам искусственного происхождения б) волокнам растительного происхождения в) волокнам животного происхождения | Ответ: в |
|  |  | 10. Свойства натурального шёлкового волокна зависят: а) от шерстяного волокна б) волокна, из которого оно изготовлено в) ацетатного волокна | Ответ: б |
|  |  | 11. Какой запах чувствуется при горении натурального шёлкового волокна? а) запах жжёной бумаги б) особый кислый запах в) жжёного пера | Ответ: в |
|  |  | 12. Размер швейного изделия определяют по мерке: а) полуобхват груди I (СгI) б) полуобхват груди II (СгII) в) ширина груди (Шг) | Ответ: б |
|  |  | 13. Какая из предложенных мерок делится пополам после измерения фигуры человека? а) высота груди б) длина изделия в) полуобхват талии | Ответ: в |
|  |  | 14. Горловину в блузке без воротника можно обработать: а) швом в подгибку с закрытым срезом б) двойным швом в) окантовочным швом | Ответ: в |
| 4. | Уметь обрабатывать срез окантовочным швом и косой обтачкой. | Практическая часть: Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой (по готовому крою). Критериальный лист: Ширина окантовочного шва одинаковая по всей линии обработки. (2б) Машинная строчка проложена точно в шов притачивания.(1б) С изнаночной стороны машинная строчка проходит по обтачке на расстоянии 1-2 мм от сгиба (1б) Влажно-тепловая обработка выполнена качественно. (1б) |  |
| 5. | Уметь моделировать вырез горловины в платье без воротника | 1.Что такое силуэт в одежде? а) способ прилегания одежды к телу человека б) набор нескольких предметов одежды, подобранных по цвету, тканям и назначению | Ответ: а |
|  |  | 2.Прилегающий силуэт в одежде – это: а) небольшое свободное пространство между фигурой и изделием б) изделие плотно облегает фигуру человека, расширение идёт от линии бёдер в) изделие не прилегает к фигуре по линии талии и почти не имеет расширения книзу | Ответ: б |
|  |  | 3.Свободный силуэт в одежде – это: а) изделие не прилегает к фигуре по линии талии и почти не имеет расширения книзу б) изделие имеет расширение от линии проймы в) изделие плотно облегает фигуру человека, расширение идёт от линии бёдер | Ответ: б |
|  |  | 4. Прямой силуэт в одежде – это: а) изделие имеет расширение от линии проймы б) небольшое свободное пространство между фигурой и изделием в) изделие не прилегает к фигуре по линии талии и почти не имеет расширения книзу | Ответ: в |
|  |  | 5. При изготовлении выкройки цельнокроеного платья по основе выкройке блузки необходимо дополнительно снять мерку: а) длина изделия (Ди) б) высота груди (Вг) в) высота плеча косая (Впк) | Ответ: а |
| 6. | Уметь чистить и смазывать швейную машину. | 6. Напиши название срезов на выкройке цельнокроеного платья. 1 - _____________________________________ 2 - _____________________________________ 3 - _____________________________________ 4 - _____________________________________ 5 - _____________________________________ 6 - _____________________________________ 7 - _____________________________________ 8 - _____________________________________ | Ответ: 1- срез горловины 2 – вытачка 3 - срез проймы 4 - линия груди 5 – линия бёдер 6 - боковой срез 7 - линия середины 8 - нижний срез |
|  |  | 7. Цельнокроеное платье – это: а) изделие, имеющее разрез по середине полочки от линии горловины до низа изделия б) платье, детали переда и спинки которого разрезаны по линии талии в) платье, детали переда и спинки которого выкроены целыми | Ответ: в |
|  |  | 8.Подкройная обтачка – это: а) полоска ткани, выкроенная по косому направлению долевой нити б) деталь, выкроенная по форме обрабатываемого среза в) полоска ткани, выкроенная по поперечному направлению долевой нити | Ответ: б |
|  |  | 9. Выбери правильную последовательность пошива цельнокроеного платья. а) 1,4,2,6,3,8,5,7 1 – обработать вытачки б) 1,6,8,7,5,4,3,2 2 – обработать срез горловины в) 2,6,5,7,3,4,8,1 3 – обработать проймы 4 – обработать плечевые срезы 5 – выметать петли и пришить пуговицы 6 – обработать боковые срезы 7 – отутюжить готовое платье 8 – обработать нижний срез | Ответ: а |
|  |  | 10. Дефекты ткацкого производства возникают: а) из-за неправильной работы на ткацком станке б) разладки механизмов и загрязнения ткацкого станка | Ответ: б |
|  |  | 11. От чего зависит выбор ткани для платья? а) от сезона б) фасона в) назначения | Ответ: в |
|  |  | 12. Излишнее количество масла, введённое при смазке машины, приводит: а) к увеличению скорости шитья б) загрязнению сшиваемой ткани в) уменьшению натяжения верхней нити | Ответ: б |
|  |  | 13. Своевременный уход за швейной машиной необходим: а) для быстрого изнашивания механизмов б) для хорошей работы швейной машины в) для увеличения скорости швейной машины | Ответ: б |
|  |  | 14. Прямыми смёточными стежками выполняют: а) обмёточные строчки б) смёточные строчки в) подшивочные строчки | Ответ: б |
|  |  | 15. Из отходов ткани при раскрое швейных изделий можно изготовить: а) прихватки для кухни б) наволочку для подушки в) нижнее бельё | Ответ: а |
| 7. | Уметь обрабатывать вырез горловины подкройной обтачкой. | Практическая часть. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. (Выполняется по готовому крою). Критериальный лист: Ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки;(1б) Машинные строчки ровные, выполнены согласно требованиям;(1б) Обтачка плотно прилегает к горловине изделия;(1б) Кант из основной детали ровный;(1б) Влажно-тепловая обработка выполнена качественно (1б) |  |
| 8. | Уметь выполнять отделки на образце. | 1.Наибольшей способностью к электризации обладают ткани: а) хлопчатобумажные б) шерстяные в) синтетические | Ответ: в |
|  |  | 2.Что не может быть отделкой в швейном изделии? а) рюши б) рукава в) воланы | ответ: б |
|  |  | 3.Что такое волан? а) это полоска ткани, выкроенная по кругу б) это полоска ткани, выкроенная по косому направлению долевой нити в) это полоска ткани, выкроенная по форме выреза горловины | Ответ: а |
|  |  | 4. Что такое рюши? а) это один из видов ажурной вышивки б) это полоска ткани для отделки, собранная в сборку по середине в) это полоска ткани, выкроенная по кругу или по спирали | Ответ: б |
|  |  | 5. Как записывают мерки длины после измерения фигуры? а) записывают полностью б) делят пополам | Ответ: а |
| 9. | Уметь изготавливать на образце кокетку | 6. Каким швом нельзя соединить кокетку с основной деталью? а) стачным швом б) запошивочным швом в) накладным швом | Ответ: б |
| 10. | Уметь изготавливать образцы короткого рукава и воротника (по готовому крою) | 7. Выберите правильную последовательность обработки воротника. а) 4,5,1,3,2. 1 – сметать детали воротника б) 1,2,5,4,3 2 – обтачать детали воротника в) 5,3,1,2,4 3 – приутюжить готовый воротник 4 – выметать кант 5 – вывернуть на лицевую сторону | Ответ: б |
|  |  | 8. Укажите стрелочками соответствие обозначениям мерки из левого столбика её названию из правого столбика. Ор длина рукава Озап обхват руки Др обхват запястья | Ответ: Ор - обхват руки Озап – обхват запястья Др – длина рукава |
|  |  | 9. Выбери мерки, которые подходят для построения чертежа рукава. а) Др, Огол, Ди б) Сш, Ор, Ди в) Ор, Др, Озап | Ответ:в |
|  |  | 10. Выбери мерки, которые подходят для построения чертежа воротника а) Ор. Шв б) Шв, Сш в) Озап. Сш | Ответ:б |
|  |  | 11. Напиши название обозначенных цифрами срезов на чертеже выкройки воротника. 1 - ________________________________ 2 - ________________________________ 3 - ________________________________ 4 - ________________________________ | Ответ: 1 – срез отлёта 2 - срез конца 3 – срез середины 4 – линия притачивания |
|  |  | 12. Напиши название обозначенных цифрами срезов на чертеже выкройки рукава. 1 - __________________________________ 2 - __________________________________ 3 - __________________________________ 4 - __________________________________ | Ответ: 1 – срез оката 2 – линия оката 3 – боковые срезы 4 - нижний срез |
| 11. | Уметь распознавать синтетическую ткань | 13. Какое волокно не является синтетическим? а) капрон б) лавсан в) ацетат | Ответ: в |
|  |  | 14. Какими становятся ткани после добавления к ним синтетических волокон? а) стойкими к износу б) хорошо пропускают влагу в) быстро изнашиваются | Ответ:а |
| 12. | 16. Уметь обрабатывать воротник на образце. Уметь обрабатывать низ короткого рукава окантовочным швом. | Практическая часть. Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом (Выполняется по готовому крою). Критериальный лист Обработка воротника: Углы и шов хорошо выправлены (1б) Ширина канта равна 1-2 мм (1б) Концы воротника имеют одинаковую форму(2б) Влажно-тепловая обработка выполнена качественно (1б) Обработка низа короткого рукава окантовочным швом: Ширина окантовочного шва одинаковая по всей длине обработки (2б) Машинная строчка ровная (1б) С изнаночной стороны машинная строчка проходит по обтачке(1б) Влажно-тепловая обработка выполнена качественно (1б) |  |
| 13. | Уметь регулировать швейную машину. | 1.Что такое халат? а) Плечевое изделие, детали переда и спинки которого выкроены целыми б) плечевое изделие, имеющее разрез спереди до линии низа в) плечевое изделие, имеющее разрез от линии горловины до линии талии | Ответ: б |
|  |  | 2. От чего зависит выбор ткани для халата? а) от фасона изделия б) назначения халата в) покроя халата | Ответ: б |
|  |  | 3. Какими по назначению не могут быть халаты? а) домашними б) праздничными в) производственными | Ответ: б |
|  |  | 4. Что такое борт в изделии? а) припуск ткани на застёжку от линии середины полоски б) припуск ткани, подогнутый на изнаночную сторону полочки в) припуск ткани для обработки имитирующей манжетой | Ответ: а |
|  |  | 5. Что такое подборт? а) припуск ткани, подогнутый на изнаночную сторону полочки б) припуск ткани на застёжку от линии середины полочки в) припуск ткани для обработки имитирующей манжеты | Ответ: а |
|  |  | 6. Исключи мерку, лишнюю при построении чертежа рукава. а) Ор (обхват руки) б) Дст (длина спины до талии) в) Озап (обхват запястья) | Ответ: б |
|  |  | 7. Где не могут изготовлять одежду? а) на швейной фабрике б) заводе в) в ателье | Ответ: б |
|  |  | 8. Пробивание нитей в ткани в момент прокалывания иглой происходит: а) из-за тупой иглы б) кривой иглы в) тонкой иглы | Ответ:а |
|  |  | 9. Нетканые материалы – это ткани: а) выработанные путём переплетения нитей между собой б) выработанные без переплетения нитей | Ответ: б |
|  |  | 10. Выбери правильную последовательность изготовления одежды на швейном предприятии а) 3,1,2 1 – подготовка ткани к раскрою, раскрой изделия б) 2,1,3 2 – пошив изделия и его окончательная отделка в) 1,3,2 3 – разработка модели и изготовление выкройки | Ответ: а |
|  |  | 11. Укажите стрелочками для свойства из правого столбика его правильное определение из левого. 1 – гигроскопичность а – образование складок, заминов при носке изделия 2 – сминаемость б – способность ткани удерживать тепло 3 – осыпаемость в – свойство ткани уменьшаться в размерах после увлажнения 4 – усадка г – свойство ткани впитывать влагу 5 – теплозащитность д – выпадение нитей в срезах | Ответ: 1-г, 2-а, 3-д, 4-в, 5-б. |
|  |  | 12. Установки соответствие между неполадкой в работе швейной машины и вызывающей её причиной. а) пропуск стежков, разрыв нитей в ткани 1 - сильно ослаблена верхняя нить б) обрыв нити, пропуск стежков 2 – тупая игла в) нитка петляет сверху 3 – сильно ослаблена нижняя нить 4 - неправильная установка иглы | Ответ: а-2, б-4, в-3. |
|  |  | 13. Выберите правильную последовательность пошива халата. а) 7,2,9,8,10,5,4,1,3,6 1 – соединить воротник с горловиной изделия б) 8,9,10,2,5,1,4,6,3,7 2 – подготовка и проведение примерки в) 2,5,10,3,6,4,1,7,9,8 3 – обработка плечевых и боковых срезов 4 - раскрой и обработка воротника 5 - обработка кармана и соединение его с изделием 6 - обработка рукавов и соединение их с проймами 7 – обработка нижнего среза халата 8 – утюжка и контроль качества готового халата 9 – вымётывание и пришивание пуговиц 10 – обработка подбортов | Ответ: в |
|  |  | 14. Каким способом нельзя обработать нижний срез в коротком рукаве? а) окантовочным швом б) двойным швом в) имитирующей манжетой | Ответ:б |
|  |  | 15. Напиши название срезов на выкройке халата. 1 - ____________________________________ 2 - ____________________________________ 3 - ____________________________________ 4 - ____________________________________ 5 - ____________________________________ 6 - ____________________________________ 7 - ____________________________________ | Ответ: 1- вытачка, 2 – линия проймы, 3 – нижний срез, 4 – линия груди, 5 – линия середины, 6 – боковая линия, 7 – линия бёдер |
| 14. | Уметь выполнять отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе. | 16. Практическая часть. Выполнение отдельных операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе. Критериальный лист Обработка воротника: Углы и шов хорошо выправлены (1б) Ширина канта равна 1-2 мм (1б) Концы воротника имеют одинаковую форму(2б) Влажно-тепловая обработка выполнена качественно (1б) Обработка подборта: машинная строчка по внутренней стороне подборта проложена на расстоянии 3-5 мм от сгиба (1б) борт выметан согласно виду изделия (1б) ширина канта ровная 1-2 мм (2б) влажно-тепловая обработка выполнена качественно (1б) Обработка низа короткого рукава окантовочным швом: Ширина окантовочного шва одинаковая по всей длине обработки (2б) Машинная строчка ровная (1б) С изнаночной стороны машинная строчка проходит по обтачке(1б) Влажно-тепловая обработка выполнена качественно (1б) |  |